SCP - Reglement

1/24 GT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karosserie:	Erlaubt sind alle GT2 und GT3 Karosserie aus Hartplastik, GFK und Resine, die in Le Mans, Nationalen oder Internationalen Langstrecken Meisterschaften oder in der Amerikanischen IMSA Serie ab 2006 eingesetzt wurden. Die Karosserie muss in der Draufsicht den einen Leitkiel, alle Chassis-Teile und Reifen vollständig verdecken sowie mit Basislack und Klarlack mit min. 3 Startnummern versehen werden. Es ist ein 3-D Fahrereinsatz (Lexan), der alle technischen Teile verdeckt, zu verwenden. Scheiben und Lichtabdeckungen dürfen durch Lexan ersetzt werden. Spiegel, Spoiler, Diffusor und Sonstiges müssen dem Vorbild entsprechend vorhanden sein. Im Zweifelsfall ist ein Bildnachweis zu erbringen.

Original Lackierte Karosserien sind erlaubt.

Chassis:		Alle handelsüblichen.

Reifen:			Vorne:

Moosgummi oder Gummi. Dürfen geschliffen und versiegelt werden.

Breite min. 6mm und müssen mit min. 5mm aufliegen (konisch schleifen verboten).

Durchmesser min. 25mm.

Hinten:

SA-Silikon max. 16mm breit. SA-Classic VERBOTEN.

Felgen:                	Vorne:  Außen Ø  min. 20 mm

Hinten:	Außen Ø  min. 20 mm

Motor:	NINCO XL-1 / Umstellung des Motors auf Anordnung des Vorstandes

Achsen:		Vollstahl 3mm

Bodenfreiheit:		min. 1mm vor dem Rennen und min. 0,8mm nach dem Rennen.

Vorderräder müssen sich beim Schieben auf der Richtplatte ohne Druck von oben mitdrehen.

Trimmung:		Blei, Messing nur oberhalb der Grundplatte.

Die Trimmgewichte sind vor Verlust zu sichern (kleben od. schrauben)

Gewicht:		min. 180g (vor, während und nach dem Rennen)

Spurbreite:	Die Reifen dürfen nicht über die Karosserie ragen und müssen sich innerhalb des Radkastens befinden.

Schleifer, Getriebe, Beleuchtung, Lager, Kabeln und der eine Leitkeil sind freigestellt.

Magnete, Einzelradaufhängung (vorne) und Differenziale sind VERBOTEN

Fahrzeugliste:	Audi R8 LMS, BMW M3 GTR, Corvette C5R und C6R, Ferrari 430, Lamborghini Murselago GT, Gallardo, Mercedes SLS AMG, Porsche 997 GT3 RSR, Porsche 997 GT3 CUP,

Weitere Fahrzeuge werden NUR über Beschluss des Vorstandes zugelassen.

Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist VERBOTEN

Beschädigungen am Fahrzeug, durch Streckenposten od. anderen Rennteilnehmern sind auf eigene Verantwortung zu tragen

KEINE HAFTUNG