SCP - Reglement

Mini-Z

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karosserie:	Hersteller Kyosho FIA GT / JPGT / ALMS Fahrzeuge laut Fahrzeugliste. Die Karosserien müssen Original (OotB) sein. Lexanscheiben und ausschleifen ist verboten. Die originalen Chassiebefestigungen dürfen entfernt werden. White Kits sind erlaubt und mit einer rennmäßigen Lackierung (Basislack und Klarlack) mit min. 3 Startnummern zu versehen.

Chassis:		Alle handelsüblichen Chassis und Tuningteilen mit geschl. Grundplatte

Reifen:			Vorne:

Moosgummi oder Gummi. Dürfen geschliffen und versiegelt werden.

Breite min. 5mm und müssen mit der ganzen Fläche aufliegen (konisch schleifen verboten).

Durchmesser min. 23mm.

Hinten:

SA-Silikon max. 12mm breit. SA-Classic VERBOTEN.

Felgen:                	Vorne:  Außen Ø  min. 17,5 mm

Hinten:	Außen Ø  min. 19,5 mm

Motor:	SRP 1032 oder SR181G52500A, werden vom Veranstalter für das Rennen zur Verfügung gestellt und im Beisein der Rennleitung eingebaut.

Achsen:		Vollstahl 3mm

Radstand:		max. 98mm (Achsmitte gemessen)

Bodenfreiheit:		min. 1mm vor dem Rennen und min. 0,8mm nach dem Rennen.

Vorderräder müssen sich beim Schieben auf der Richtplatte ohne Druck von oben mitdrehen.

Trimmung:		Blei, Messing nur oberhalb der Grundplatte.

Die Trimmgewichte sind vor Verlust zu sichern (kleben od. schrauben)

Gewicht:		min. 165g (vor, während und nach dem Rennen)

Spurbreite:	Die Reifen dürfen nicht über die Karosserie ragen und müssen sich innerhalb des Radkastens befinden.

Schleifer, Getriebe, Beleuchtung, Lager, Kabeln und der eine Leitkiel sind freigestellt.

Magnete, Einzelradaufhängung (vorne) und Differenziale sind VERBOTEN

Fahrzeugliste:	Aston Martin DBR9, BMW M3 GTR (FIA, GT und ALMS), Corvette C5R, Ferrari 360 GTC, Ferrari F40, 430 GT, 575 GT, Honda NSX und HSV, MC Laren, Nissan Nismo-Z, R35, GTR, SC430, Toyota Supra, Porsche 911 GT1, 934, 935, Mercedes CLK DTM, Audi A4 DTM

Audi R8 LMS, Lamborghini Murselago GT (nur mit Heckflügel), Ford GT (es ist ein Heckflügel von Kyosho z.B. F430 GT mit den originalen Schrauben dem Vorbild aus der FIA GT-Serie zu montieren).

Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist VERBOTEN